ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Η παρούσα ανάλυση τιμών έγινε σύμφωνα με τον ΑΡ. ΔΝ Σγ/οικ.35577/ΦΝ 466 Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες συμβάσεις (ΦΕΚ 1746/Β/19.5.2017). καθώς και την Δ11γ/ο/9/7/7-2-13 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκε  η αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών κλπ  (ΦΕΚ 363/Β΄/19-02-2013)

### ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

## Α-2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση.

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ	Ολογράφως: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά: 0,70

Α-18  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,

- η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,

- η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,

- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

## Α-18.3  Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510)

ΕΥΡΩ		(Ολογράφως): έξι ευρώ

(Αριθμητικά):  6,00  €

## Γ-2   ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

## Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους

ΕΥΡΩ		(Ολογράφως): έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικά):   11,50 €

### ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

20.05 	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

20.05.01  Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό μέτρο (m3)

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικά): 4,50 €/m3

Υπολογισμός Μεταφοράς: 5χλμ: 5χλμ*0,19 €/κ.μ*χλμ=0,95€/m3

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό μέτρο (m3) υπολογιζόμενης και της μεταφοράς

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικά): 5,45 €/m3

32.05	Σκυροδέματα μικρών έργων

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

32.05.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-3213

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό μέτρο (m3)

(Ολογράφως): Εκατόν ένα ευρώ

(Αριθμητικά):  101,00 €/m3

32.25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κ.λ.π.) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

32.25.02	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-3223.Α.4

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό μέτρο (m3) .

(Ολογράφως): Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικά): 16,80 €/m3

# 38.02 	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

(Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικά):  22,50 €/m2

# 38.20 	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

| Ονομ. διάμετρος (mm) | Πεδίο εφαρμογής | Ονομ. διατομή (mm2) | Ονομ. μάζα/ μέτρο (kg/m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ράβδοι | Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα | Ηλεκτρο-συγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα |  |  |
|  | B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C |  |  |
| 5,0 |  | ( |  | ( |  | 19,6 | 0,154 |
| 5,5 |  | ( |  | ( |  | 23,8 | 0,187 |
| 6,0 | ( | ( | ( | ( | ( | 28,3 | 0,222 |
| 6,5 |  | ( |  | ( |  | 33,2 | 0,260 |
| 7,0 |  | ( |  | ( |  | 38,5 | 0,302 |
| 7,5 |  | ( |  | ( |  | 44,2 | 0,347 |
| 8,0 | ( | ( | ( | ( | ( | 50,3 | 0,395 |
| 10,0 | ( |  | ( |  | ( | 78,5 | 0,617 |
| 12,0 | ( |  | ( |  | ( | 113 | 0,888 |
| 14,0 | ( |  | ( |  | ( | 154 | 1,21 |
| 16,0 | ( |  | ( |  | ( | 201 | 1,58 |
| 18,0 | ( |  |  |  |  | 254 | 2,00 |
| 20,0 | ( |  |  |  |  | 314 | 2,47 |
| 22,0 | ( |  |  |  |  | 380 | 2,98 |
| 25,0 | ( |  |  |  |  | 491 | 3,85 |
| 28,0 | ( |  |  |  |  | 616 | 4,83 |
| 32,0 | ( |  |  |  |  | 804 | 6,31 |
| 40,0 | ( |  |  |  |  | 1257 | 9,86 |

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και επτά λεπτά

(Αριθμητικά): 1,07 €/kg

38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, μήκους 2,15μ / πλάτους 5,00μ, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2/1423-3:2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Ολογράφως:  ένα ευρώ και ένα λεπτό

(Αριθμητικά): 1,01 €

51.02	Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας

# Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5102

Επάλειψη ξυλείας με θερμό μείγμα πίσσας πλήρως ομογενοποιημένο (κατράμωμα) αποτελούμενο ενδεικτικά από 8 μέρη υγροπίσσας (black), 7 μέρη πίσσας, 3 μέρη κολοφωνίου και 2 μέρη ανθέων θείου, σε επανειλημμένες επιστρώσεις μέχρις επιτεύξεως συνολικού ελάχιστου πάχους 3 mm με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους επάλειψης.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά

(Αριθμητικά): 11,20 €/m2

64.46	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο

### Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6446.1

Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο, απλό ή διπλό τοποθετημένο, με πρόσδεση με     γαλβανισμένο σύρμα σε πασσάλους περιφράγματος, σε οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον μέτρο (m)

(Ολογράφως): Εξήντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικά): 0,65 €/m

ΣΧΕΤΙΚΟ 7.  Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 5cm και πλάτους (ύψους) 2m τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

Τιμή ανά μέτρο (m) καλυπτομένης επιφανείας περιφράγματος.

(Ολογράφως): Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικά): 2,5 €/m

77.26 	Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με λινέλαιο

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών, με λινέλαιο ωμό. Προετοιμασία επιφανειών, υλικά και εργασία επάλειψης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

77.26.02	Διπλή επάλειψη λινελαίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7746

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(Ολογράφως): Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά

(Αριθμητικά): 2,20 €/m2

ΣΧΕΤΙΚΟ 1. Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία

# Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία καστανιάς, διαμέτρου 0,10μ. για στερέωση οποιωνδήποτε κατασκευών (θεμελίων κ.λ.π.) μήκους 2,50μ. Περιλαμβάνεται η αποφλοίωση, το πελέκημα, η εύθυνση η απομείωση και η κατασκευή ειδικών εγκοπών καθώς  και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Πάσσαλοι - αντηρίδες, μήκους 3,00μ

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό μέτρο (m3)

(Ολογράφως Τιμή εμπορίου): Εξακόσια ευρώ

(Αριθμητικά): 600,00 €/m3

ΣΧΕΤΙΚΟ 2. Προμήθεια και τοποθέτηση μεντεσέδων βαρέων τύπου

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια μεταλλικών μεντεσέδων βαρέων τύπου και την πλήρη κατασκευή με όλα τα αντίστοιχα υλικά και μικροϋλικά, όπως και την εργασία για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση αυτών. Δίνεται αντίστοιχο σχέδιο στο Παράρτημα.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως Τιμή εμπορίου): Τριάντα ευρώ

(Αριθμητικά): 30,00 €

ΣΧΕΤΙΚΟ 3. Μεταλλική ράβδος ασφαλίσεως

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια Μεταλλικής ράβδου ασφαλίσεως ξύλινης πόρτας και την πλήρη κατασκευή με όλα τα αντίστοιχα υλικά και μικρουλικα, όπως και την εργασία και τοποθέτηση αυτών.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως Τιμή εμπορίου): Είκοσι πέντε ευρώ

(Αριθμητικά): 25,00 €

ΣΧΕΤΙΚΟ 4. Μικροϋλικά

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια μικρουλικών (ξυλόβιδες) και την πλήρη κατασκευή με όλα τα αντίστοιχα υλικά, όπως και την εργασία και τοποθέτηση αυτών.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως Τιμή εμπορίου): είκοσι πέντε λεπτά

(Αριθμητικά): 0,25 €

ΣΧΕΤΙΚΟ 5. Σύρμα γαλβανιζέ

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια σύρματος γαλβανιζέ πάχους 2,5mm, όπως και την εργασία και τοποθέτησης του.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο (m) :

(Ολογράφως Τιμή εμπορίου): Εξήντα λεπτά

(Αριθμητικά): 0,60 €

ΣΧΕΤΙΚΟ 6. Κατασκευή ξύλινης πόρτας

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου πριστής ξυλείας καστανιάς (υποστυλώματα)  διαστάσεων 2,20μ.x 0,12 μ x 0,025μ., (τραβέρσες) διαστάσεων 1,60μ. x 0,12 μ x 0,025μ, (οριζόντια) 2,20μ x 0,15μ x 0,025μ, (διαγώνια) 2,70μ x 0,15μ x 0,025μ και όλων των απαιτούμενων υλικών-μικροϋλικών (γαλβανιζέ καρόβιδες, ενισχυμένες ρόδες με φρένο κ.λπ.), η δαπάνη απομείωσης, κοπής, διαμόρφωσης λείας επιφάνειας, σύνδεσης της ξυλείας, η βαφή με διπλή στρώση υδατοδιαλυτού χρώματος, η τελική επίστρωση προστατευτικού κεριού, η στρώση πίσσας για το τμήμα που θα πακτωθεί στο έδαφος, η όλη εργασία συναρμολόγησης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για πλήρως περαιωμένη εργασία. Για την περάτωση του έργου θα χρειασθούν ένας τεχνίτης (003) και ένας βοηθός (002).

| Υλικά : α) - Ξυλεία καστανιάς πριστή διαστάσεων (οριζόντια-διαγώνια) 2,20μ. x 0,15 μ x 0,025μ - Ξυλεία καστανιάς πριστή (τραβέρσες) διαστάσεων 1,60μ. x 0,12 μ x 0,025μ - Ξυλεία καστανιάς πριστή (υποστυλώματα) διαστάσεων 2,20μ. x 0,12 μ x 0,12μ Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά κυβικό μέτρο (m3) (Ολογράφως Τιμή εμπορίου): εξακόσια ευρώ (Αριθμητικά): 600€ β) Γαλβανιζέ καρόβιδες Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμαχιο (τεμ) (Ολογράφως Τιμή εμπορίου): Είκοσι πέντε λεπτά (Αριθμητικά): 0,25 € |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| γ) Ενισχυμένες ρόδες Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ) (Ολογράφως Τιμή εμπορίου): Δεκαοκτώ ευρώ (Αριθμητικά): 18,00 € δ) Βαφή με διπλή στρώση υδατοδιαλυτού χρώματος, η τελική επίστρωση προστατευτικού κεριού Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά λίτρο (Lit) (Ολογράφως Τιμή εμπορίου): Είκοσι ευρώ (Αριθμητικά): 20,00€ |  |  |  |
| Εργασία : Δαπάνη απομείωσης, κοπής, διαμόρφωσης, σύνδεσης πασσάλων, εργασία συναρμολόγησης, η βαφή κλπ. και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη περαιωμένη εργασία. |  |  |  |
| Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) {69,28+69,28*(13,58%+65,891%)}/7,75=(69,28+55,0575088)/7,75=16,04 | (002) ώρες | 8,0 x 16,04=128,32 |  |
| Τεχνίτης | (003) ώρες | 16,0 x 18,92 = 302,72 |  |
| {81,71+81,71*(13,58%+65,891%)}/7,75=(81,71+82,50471)/7,75=18,92 |  | Άθροισμα = 431,04 |  |

ΣΧΕΤΙΚΟ 8.  Κυλοδοκοί στήριξης

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια κοιλοδοκούς Φ63 γαλβανιζέ, διαστάσεων 20 Χ 20 Χ 0.5 εκ και ύψους έξι (6) μέτρων, όπως και την μεταφορά του στο χώρο του έργου και την επεξεργασία του (κοπή του) στο επιθυμητό ύψος.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο (m) :

(Ολογράφως Τιμή εμπορίου): Διακόσια ευρώ

(Αριθμητικά): 200 €

### ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΑΣΗΣ

## ΣΧΕΤΙΚΟ 9.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας πλήρως αντανακλαστικών σήμανσης, με μικροπρισματικό αντανακλαστικό υπόβαθρο (τύπου 3) και πλαστικοποίηση με προστασία UV.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2  διαστάσεων 1200X800mm και πάχους 1mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας) και φέρει αναγραφές και σύμβολα, επίσης από μεμβράνη τύπου ΙΙΙ,

- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461.

- η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών

- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως Τιμή εμπορίου): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ

(Αριθμητικά):180 €

## ΣΧΕΤΙΚΟ 10.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων πλήρως αντανακλαστικών σήμανσης, με μικροπρισματικό αντανακλαστικό υπόβαθρο (τύπου 3) και πλαστικοποίηση με προστασία UV.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2  διαστάσεων 1200X800mm και πάχους 2mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας) και φέρει αναγραφές και σύμβολα, επίσης από μεμβράνη τύπου ΙΙΙ,

- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461.

- η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών

- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί δύο (2) γαλβανισμένων κυλοδοκών 10mm πακτωμένων επί του εδάφους με σκυρόδεμα.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως Τιμή εμπορίου): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

(Αριθμητικά): 260 €

Κασσάνδρεια 8.8.2018

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Μαργαρίτα Μπαχαντουριάν Αγγελος Κοσμαδέλης |  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Αναπληρώτρια Δασάρχης Κασσάνδρας Μαργαρίτα Π. Μπαχαντουριάν |
| --- | --- | --- |
| ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |  |
| Με την αριθμό πρωτ. 11856/16-8-2018 (ΑΔΑ:662ΛΟΡ1Υ-Π42) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Χαλκιδικής Πολύγυρος 16-8-2018 Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Δασών Ν. Χαλκιδικής Γεώργιος Καψάλης Δασολόγος |  |